# TERMO DE REFERÊNCIA

Processo n.º  201200013001454

1 - OBJETO:

Aquisição de extintores de incêndio para adequação do Gabinete da Representação de Goiás no Distrito Federal, situado na QL 12 conjunto 7 casa17, Lago Sul, Brasília, DF.

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Quantidade | Produto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | EXTINTORES – PÓ QUIMICO SECO CLASSE “ABC” CAPACIDADE 06 Kg – COM CARGA |
| 2 | 6 | SUPORTE DE PAREDE |
| 3 | 6 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR – PVC 1 mm FOTOLUMINESCENTE |

ESPECIFICAÇÃO ANALÍTICA DO OBJETO

ITEM 1 - EXTINTORES – PÓ QUIMICO SECO CLASSE “ABC” CAPACIDADE 06 Kg – COM CARGA

Portáteis, com 6 kg de carga e com pressão de serviço 10,5kgf/ cm² (1,02Mpa) e pressão de

testes 30 kgf/ cm² (2,94Mpa).

Recipiente:

Fabricação a partir da chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é

efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 30kgf/cm².

Acabamento:

Desengraxado, decapado e fosfatizado. Acabamento final esmalte sintético dupla função, na cor vermelha (35m), código munsell 5R 4/14,conforme a norma NBR 7195.

Válvula:

Tipo gatiho com rosca M30 x 1,5, acoplado com indicador de pressão 0 a 21 Kgf/ cm² e rosca 1/8”NPT.

Indicador de pressão:

Fabricado em bourdon espiral.

Mangueira:

Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4 e 6 kg Ø1/2” x 540 mm e para 8 e 12 kg Ø1/2”x640mm.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTOS

(01) Lacre;

(02) Suporte da trava;

(03) Mangueira em PVC com trama de Nylon;

(04) Anel de empatação;

(05) Bico de descarga;

(06)Trava de segurança;

(07) Anel de vedação (o’ring);

(08) Haste da válvula;

(09) Arruela da haste;

(10) Mola da válvula;

(11) Bucha do tubo sifão;

(12) Tubo sifão em PVC, M14 x 1,25mm;

(13) Recipiente e aço carbono;

(14) Porca;

(15) Parafuso do gatilho;

(16) Espiga (mangueira com a válvula);

(17) Anel O’ring;

(18) Corpo da válvula em latão forjado;

(19)Gatilho de válvula em chapa estampada;

(20)Cabo da válvula em chapa estampada;

(21) Indicador de pressão;

(22) Pera da haste.

Capacidade 6 kg

Volume Hidráulico 6,0 L

Diâmetro do Recipiente 159 mm

Peso Cheio 9,0 kg

Peso Vazio 3,0 kg

Altura Total 550 mm

Altura do Recipiente 370 mm

ITEM 2 - SUPORTE DE PAREDE

Em formato de “ L” em aço sem pintura para ser afixado em parede, modelo industrial medindo 6 cm. Acompanha bucha e parafuso.

ITEM 3 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR – PVC 1 mm FOTOLUMINESCENTE

Placas Sinalização Incêndio / Extintores 20cm x 20cm Fotoluminescente em PVC 0,1mm visível no escuro por um período de 4 horas até 6 horas após absorção de luz artificial, com fita dupla face para fixação.

A oferta de compra será POR LOTE, para todos os itens.

3- CUSTO ESTIMADO

| Descrição do Item | Qtde | Custo médio estimado unitário | Custo médio estimado total |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintor tipo PQS | 6 | R$122,00 | R$732,00 |
| Suporte de parede | 6 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| Placa de Sinalização | 6 | R$ 8,00 | R$ 48,00 |
| TOTAL | R$ 804,00 |

4 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Essa solicitação tem como objetivo atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros para Representação do Estado de Goiás no DF, situado no Lago Sul.

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação a aquisição do(s)material(ais) em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço Por Lote”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o Menor Preço Por Lote. O critério de julgamento será o de menor preço por item.

6 – FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1. A entrega dos itens deverá ser realizada pelo licitante vencedor, no endereço relacionado abaixo e no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

- Representação do Governo de Goiás no Distrito Federal – Península dos Ministros- QL 12, Conjunto 7, Casa17 -   Lago Sul -  Brasília – DF.

6.2. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração, desde que haja justificativa aceitável por parte da contratada;

6.3. A entrega deverá ser efetuada no período da manhã e será recebida pelo servidor público do setor;

6.4. O produto deverá ser avaliado pelo servidor e reclamado qualquer avaria no prazo de até 7 dias. Quando esse deverá ser reposto sem qualquer ônus no prazo de 30 (trinta) dias;

7 – VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Como se trata de entrega de produto não há contrato.

8 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência, dentro dos prazos;

8.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou irregularidades detectadas ou notificadas pela Servidor;

8.3. Fornecer os produtos, obedecendo elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais apropriados;

8.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticadas durante o fornecimento.

9 – OBRIGAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

9.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada;

9.3. Aplicar à Contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;

9.4. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do contrato;

9.5. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

10 – FORMA DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

10.1. A entrega será acompanhada por servidor do setor do Secretariado da Representação do Estado de Goiás no DF, que providenciará a conferência quantitativa e qualitativa do material entregue considerando os parâmetros elencados neste Termo de Referência;

10.2. Será providenciado o recebimento provisório dos itens através de Termo de Recebimento, no qual constará o número do processo administrativo e referência ao procedimento licitatório e ainda a descrição e quantidade dos itens recebidos;

10.3. Após a conferência, quantitativa e qualitativa, dos materiais será dado o Recebimento Definitivo e posteriormente providenciado o pagamento da Nota Fiscal/Fatura;

10.3.1. O interregno máximo entre o recebimento provisório e o definitivo é de 30 (trinta) dias corridos.

11 - FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Após a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à contratada até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente à entrega do produto com a respectiva Nota Fiscal/Fatura.

12 - SANÇÕES

12.1. Conforme descrito na Lei 8.666/93.

UNIDADE REQUISITANTE:

Representação do Estado de Goiás no Distrito Federal.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Cássia Mendes de Rezende.

Brasília, 04 de abril de 2012.

___________________________________

Cássia Mendes de Rezende